## Slide 1: Modulaire Synthesizer, VCO Plan van aanpak
Thijn Berkhoff – 1198746
Ralph Hänninger – 1197535
Begeleid door Marco Winkelman en Richard Rosing
20-11-2024
Zwolle

## Slide 2: Inhoudsopgave
Inleiding
PCB ontwerp
Design rule check
Onderbouwing plaatsing componenten
Einde

## Slide 3: inleiding
Opdracht: samen met verschillende modules een synthesizer maken
Doelstelling: het maken van een werkende VCO die op de andere modules aansluit

## Slide 4: Eisen
Functioneel
Eisen | Voldaan?
1v / octaaf | Ja
2 uitgangssignalen | Ja
Blok, driehoek en (inverse )zaagsignaal | Driehoeksignaal ontbreekt
Instelbare lineariteit | ja
Niet functioneel
Eisen | Voldaan?
Stroombeveiliging | Ja
Zichtbare elektronica | Ja
Preventie warmtevervorming | Ja

## Slide 5: PCB ontwerp
Grotendeels SMD
Voldoet aan eurorack standaard
Geen routing hoeken van 90°
Mounting holes aanwezig
Connectiviteit met interface via header pins
Geen “dead copper” op de PCB

## Slide 6: Voorkant PCB

## Slide 7: Achterkant PCB

## Slide 8: Schematische weergave PCB

## Slide 9: Design Rule Check
Design voldoet aan de check van Altium
Rules van fabrikant zijn meegenomen

## Slide 10: Onderbouwing plaatsing componenten BJT’s
Dicht bij elkaar
Dicht bij de VCO’s
Geeft minder warmtegevoeligheid
Geen onnodig lange draden

## Slide 11: Onderbouwing plaatsing componenten opamps
VCO’s in het midden
Inverter, comparator en buffer links
VCO’s liggen zo lekker centraal
De linkerkant is zo gereserveerd voor signaalverwerking

## Slide 12: Onderbouwing plaatsing componenten condensatoren
Ontkoppel condensators dichtbij hun IC’s
Condensators voor de VCO’s bij elkaar
Minder ruis op de voedingslijnen
De condensator banken zijn makkelijker te solderen

## Slide 13: Onderbouwing plaatsing componenten in- en outputs
Voeding dichtbij de rand
In- en uitgangsignaal met headers
Voedingskabel kan makkelijker ingeplugd worden
Flexibiliteit voor het plaatsen van de audiojacks

## Slide 14: Einde
Zijn er nog vragen?